# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

2670 гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов” № 1

Тел. 0886626284, вътр. 161 , e-mail:cou_pberon_bd@abv.bg

Утвърждавам!

Директор: ………………...

Снежанка Славкова

Заповед№ 19/15.09.2021 г

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В

СУ “ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН”

ГР. БОБОВ ДОЛ

Приет на ПС 01/15.09.2021 г. подлежи на актуализация при необходимост

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ І.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ІІ.	ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНИСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ	 НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

РАЗДЕЛ ІІІ.	УЧЕНИЦИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ПРАВА

РАЗДЕЛ ІV.	ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА В			УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ

РАЗДЕЛ V.	САНИТАРНО - ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 				БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

РАЗДЕЛ VІ.	ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ VІІ.	 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ VІІІ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ  I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. 	Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия, които трябва да се осигуряват и спазват в СУ „Д-р Петър Берон”. По смисъла в термина “безопасни условия на обучение, възпитание и труд” се включват хигиенно-санитарните условия , противопожарната и аварийна безопасност.

Чл. 2. Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес	 (ученици, педагогически и непедагогически персонал), както и за	гражданите, които по различни поводи се намират на територията на СУ   „Д-р Петър Берон”.

Чл. 3. Правилникът определя правата и задължения за осигуряване и контролиране на безопасните	условия на обучение, възпитание и труд в СУ   „Д-р Петър Берон”, на всички лица	посочени в чл.3.

Чл. 4. Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и установените в Република България единни, отраслови и фирмени правила, норми и изисквания за безопасни условия на работа, съответстващи на извършваната дейност.

Чл. 5. Изменения и допълнения на правилника се правят чрез гласуване на педагогическия съвет.

Чл. 6. Контрола по изпълнение на Правилника се осъществява от Директор, група по условия на труд- Славкова, Божилова, отг. пожарна безопасност- Е. Рашева, лице по сигурността Петър Петров, постоянна комисия за защита при бедствия, наводнения и земетресения- Славкова , Петър Петров

Чл. 7. Виновното неспазване на Правилника от:

- педагогическия и непедагогическия персонал в училището се счита за нарушение на трудовата дисциплина;

- учениците – за нарушение на Правилника за учебната дейност на училището;

- гражданите – за нарушение на вътрешноучилищните разпоредби и документи.

Чл. 8. Виновното неизпълнение се санкционира по реда възприет в съответните документи – административен, дисциплинарен, съдебен, в зависимост от степента на нарушението и произтичащите от него предполагаема или реална опасност за здравето и живота на участниците в училищния живот.

Чл. 9. Правилникът е приет с решение на Педагогическия съвет – 15.09.2021 г. и влиза в сила , заповед № 19/15.09.2021 г.

РАЗДЕЛ  II

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

Чл.10. Задълженията, отговорностите и правата по този правилник се вписват в длъжностните характеристики на лицата, които ръководят и изпълняват учебните и трудови процеси.

Чл. 11. Задължения, отговорности и права на Директора:

(1) Утвърждава Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ   „Д-р Петър Берон” в началото на учебната година и го представя в РУО

(2) Назначава длъжностно лице с подходящо образование и подготовка за осъществяване на координация и контрол по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд  – Орган по БЗР.

(3) Взаимодейства и координира с регионални, общински ведомства и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасни условия  на обучение, възпитание и труд.

(4) Утвърждава и съгласува с Началника на Затвора План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в СУ   „Д-р Петър Берон”

(5) Утвърждава и изпълнява програма за Оценка на риска, разработена по методика на Службата по трудова медицина.

(6) Подава годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“, съгласно изискванията в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

(7) Организира учредяването и осигурява обучение на Група по условия на труд (ГУТ), която да организира дейността и приведе условията на труд в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ.

(8) Като работодател спазва изискванията в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 10 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 1987 Г.)

(9) Незабавно уведомява Началника на РУО, Началника на Затвора, прокуратурата и гражданска защита в случаите на тежки злополуки и аварии на територията на СУ „Д-р Петър Берон”

(10) Осигурява безопасни условия на труд при сключване на договори с други организации за самостоятелно или съвместно изпълнение на ремонтни, строително-монтажни, товаро-разтоварни и транспортни дейности.

(11) В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по здравословни и безопасни условия на труд, като предприема административни мерки съгласно КТ.

Чл. 12. Задължения, отговорности и права на ГУД  в СУ „Д-р Петър Берон”

- Представя на Директора за утвърждаване Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ „Д-р Петър Берон” .

- Осъществява от името на директора координация и контрол в работата по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в СУ „Д-р Петър Берон“.

- Представя на Директора на СУ   „Д-р Петър Берон” за утвърждаване План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

- Изготвя Анализ на дейностите по ЗБУТ за състоянието на безопасните и здравословни условия на труд от предходната календарна година, който се обсъжда в ГУТ и училищното ръководство.

- Изготвя Програма на дейностите по ЗЗБУТ от превантивни мерки и методи за осигуряване и подобряване нивото на защита на работещите и учещите в СУ   „Д-р Петър Берон”. Разработва, провежда и регистрира всички видове инструктажи на територията на СУ

- Периодично информира Директора за състоянието на условията по безопасност и здраве, както и за изпълнението на поставените задачи, заповеди и предписания.

- Проучва офертите на Службите по трудова медицина и участва при Оценка на риска.

Чл. 13. Задължения, отговорности и права на Учителите :

(1) Носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището.

(2) Следят за здравословното състояние на учениците и контролират спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес.

(3) Контролират спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

(4) Класните ръководители в началото на учебната година извършват начален инструктаж за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд на учениците ( срещу подпис ) в специален дневник за начален инструктаж.

(5) Класните ръководители извършват два пъти през учебната година периодичен инструктаж за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд на учениците (срещу подпис) в специален дневник за инструктажи.

(6) Начален и периодичен инструктаж се извършва от учителите по физика, химия, биология,  технологии и предприемачество и информационни технологии.

(7) Изброените в ал.6 учители, съставят и съгласуват с Директора, и поставят на видно място в съответния кабинет Инструкция за безопасни  условия на обучение по съответния предмет.

(8) Новопостъпили ученици се инструктират в първия учебен ден в училище, от съответния класен ръководител.

(9) Учителите са длъжни да наблюдават системно работата на учениците и в случай на нарушаване на правилата на безопасност да вземат незабавни мерки и да уведомят училищното ръководство.

(10) Учителите са длъжни да използват всички електроразпределителни устройства съобразно изискванията на безопасността и хигиената на труда. Забранява се използването на неизправни електрически уреди. Във всички случаи при откриване на повреди в електронното оборудването, измервателни уреди, усещане на специфична миризма, дим, нагряване на проводници и др. е необходимо да се изключи напрежението и да се уведоми домакинът и Директорът. Да не се извършват самоволно ремонтни работи !

(11) Учителите се грижат за безопасността си в училище. Не оставят без наблюдение включени в електрическата мрежа уреди (компютри, принтери, скенери, касетофони, ел. котлони, телевизори и др.) и работят съгласно техническата характеристика на съответния уред.

Чл.14. Учителите по информатика и информационни технологии са длъжни да провеждат обучението на учениците по предварително утвърдената учебна програма и при спазване на изискванията към техническите средства  (Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците,  Обн. ДВ. бр.46 от 7 Юни 1994г.)

(1) Учителите по информатика и информационни технологии преди започване на обучението са длъжни да запознаят учениците, които обучават, с изискванията за техническа безопасност при провеждане на занятията и да им проведат съответен инструктаж.

(2) Учителите по информатика и информационни технологии отговарят за опазването и съхранението на електрониката в поверения им компютърен кабинет и правилната работа с нея.

(3) В случай на повреда или неизправност на техническите средства по време на учебните занятия, преподавателят е длъжен незабавно да съобщи за това на Ръководител компютърен кабинет и домакин, и задължително да го отрази във въведения за целта дневник.

(4) След приключване на учебните занятия в компютърната зала преподавателят трябва да провери състоянието на наличната техника, изключи от електрическата мрежа всички компютри и електрическото захранване, затвори всички прозорци, заключи вратите на помещението.

РАЗДЕЛ  III

УЧЕНИЦИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ПРАВА

Чл. 15.  Учениците са длъжни:

(1) Да изслушват внимателно инструктажа и да участват във всички форми на обучението и възпитанието по безопасност и хигиена на труда които се провеждат от учителите.

(2) Да се разписват за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасност и се задължават най-стриктно да ги спазват.

(3) Да се включат в занятията по защита от бедствия, аварии и катастрофи, противопожарна защита, първа помощ и безопасност на движението, които се провеждат по утвърден  график.

Чл. 16. На учениците е строго забранено :

(1) Самоволно да извършват поправки на ел. уреди, инструменти, ел. инсталации, контакти, ключове, мебели и др.

(2) Сядането на прозорците и парапетите и надвесването над тях.

(3) Влизането в кабинети, лаборатории в неучебно време без знанието на преподавателя.

(4) Пушенето в сградата на училището.

(5) Тичането по коридорите, в класните стаи и кабинетите.

(6) Да ползват противопожарните уреди (пожарогасители, кофпомпи и др.).

Чл. 17. Учениците имат следните права:

(1)Да се консултират и при необходимост да получат помощ от медицинския специалист в училище;

(2) Да се консултират с педагогическия съветник, относно въпроси касаещи психичното им здраве и развитие.

(3) Да получават актуална информация относно предприетите мерки за осигуряване на безопасни условия на обучение и възпитание в СУ   „Д-р Петър Берон”.

РАЗДЕЛ  IV

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА

В КОМПЮТЪРНИЯ  КАБИНЕТ И КАБИНЕТ И РАБОТИЛНИЦА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Чл. 18. За осигуряване на безопасна работа в компютърния кабинет е необходимо :

(1) При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на разстояние 0,50 - 0,70m от екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 - 0,50 m.

(2) При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работата с клавиатурата и мишката.

(3) Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на активна почивка между тях от 10-15 min.

(4) При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности свързани с неизправности в ел. инсталацията (оголени кабели, повредени контакти, ел. ключове, щепсели и др.) и при откриването на такива да предупреждават незабавно преподавателя, без да правят опити да ги поправят.

(5) При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа.

(6) Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение на преподавател.

(7) При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й от тези, за които занятията са приключили.

(8) Поради наличието в залата на ел. инсталация по работните маси, се забранява внасянето на напитки и течности.

Чл.19. За осигуряване на безопасна работа в кабинета и работилницата по професионална подготовка  е необходимо:

(1)Да не се влиза в кабинета без разрешение от преподавателя.

(2) Да не се пускат и пипат машините без присъствие на учителя.

(3) Да не се играе с електрическите системи и елементи.

(4) Да се работи само с работно облекло.

(5) Абсолютно се забранява игра с инструменти в учебния кабинет.

(6) Преди всяка нова задача се прави допълнителен конкретен инструктаж.

(7) Работното място се оставя винаги в почистено състояние.

РАЗДЕЛ  V

САНИТАРНО - ХИГИЕННИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

Чл. 20. В класните стаи и кабинети трябва да се поддържа постоянна температура, като не се допускат колебания по-големи от 5о - 6о C.

Чл. 21. В междучасията да се осигурява неколкократна обмяна на въздуха в учебните помещения.

Чл. 22. В кабинетите и класните стаи да се съблюдават действащите норми за осветление.

Чл. 23. Прозорците и осветителните тела да се почистват най-малко веднъж месечно.

Чл. 24. За кабинетите са задължителни санитарните норми за шум и вибрации.

Чл. 25. Територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти, а отпадъците се събират разделно, на определените за целта места.

Чл. 26. Да се поддържат в добър вид и съгласно приетите санитарно-хигиенни изисквания  тоалетните помещения.

Чл. 27. Постоянно наблюдение и поддръжка на водопроводната и топлофикационната инсталации, канализационната система се осъществяват под прякото ръководство на Директора в СУ   „Д-р Петър Берон”.

РАЗДЕЛ  VI

ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

VІ.І. Задължения на педагогическия, административния  и помощния персонал.

Чл. 28. Учителите, служителите и работниците в СУ „Д-р Петър Берон” са длъжни да се запознаят с:

1) План за евакуация на ученици, учители, служители и имущество в случай на пожар, стихийни и природни бедствия.

(Утвърден от Директора и съгласуван с Началника на  РС ПБЗН )

2) План за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на авария в СУ  „Д-р Петър Берон”-отг. Елена Рашева

(Утвърден от Директора  и съгласуван с Началника на РС ПБЗН )

3) План за осигуряване на ПАБ при ремонти, реконструкции и преоборудване в обекта.

4) Инструкция за пожарна безопасност на територията на СУ „Д-р Петър Берон”

5) Заповеди на директора на СУ „Д-р Петър Берон” , както следва:

5.1. Заповед №36/15.09.2021 г. Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др.ел. уреди

5.2. Заповед №15/15.09.2021 г. Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене

5.3. Заповед № 36//15.09.2021 г. Изключване на електрическото захранване

5.4. Заповед №37/15.09.2021 г. Подготовка и инструктаж на служителите по противопожарна безопасност

5.5. Заповед № 35/15.09.2021г. Поддържане и проверка на пожарогасителните уреди

5.8. Заповед №31/15.09.2021 г. Изграждане на постоянна  комисия за защита при силни земетресения и наводнения)

VІ.ІІ. Противопожарни изисквания към учебните кабинети, лаборатории и работилници.

Чл. 29. На територията и в помещенията на СУ да се поддържа чистота. Всички горими отпадъци и смет да се изнасят своевременно.

Чл. 30. Евакуационните изходи трябва да бъдат поддържани съобразно изискванията на противопожарните строително-технически норми.

Чл. 31. В кабинетите масите и столовете трябва да са разположени така, че изходите да бъдат свободни.

Чл. 32. На тавана и в мазето е забранено складирането на горими материали.

Чл. 33. Системно да се прави проверка на изправността на ел. инсталации и съоръжения. Да не се допускат ел. искри, къси съединения и претоварване на ел. мрежа.

Чл. 34. Вратите, определени за евакуация трябва винаги да са свободни от всякакви материали. При необходимост се допуска да бъдат заключвани. За осигуряване на бързо отключване трябва да има комплект ключове на определено място, известно на всички от персонала.

VІ.ІІІ. Основни правила за използване на различни средства за гасене на пожари и запалвания.

Чл. 35. За гасене на твърди горими материали да се използват вътрешни пожарни кранове и кофпомпите.

Чл. 36. За гасене на лесно запалими и горими течности да се използват пожарогасители с въглероден диоксид или прахови пожарогасители.

Чл. 37. При запалване на електрически инсталации, апарати и съоръжения трябва незабавно да се изключва напрежението. При невъзможност за изключване да се гаси само с пожарогасители с въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ  VIІ

ИНСТРУКЦИИ

VІІ.1.

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИЯ КАБИНЕТ

на СУ  „Д-р Петър Берон”

I. Общи условия
1. Пред компютъра да се седи удобно, без напрежение на тялото.

2. Дисплеят да бъде на нивото на очите. Разстоянието между очите и дисплея да е минимум 500 mm, между очите и клавиатурата — минимум 450 mm.

3. Мониторите да се нагласяват така, че да няма отблясъци и отражения.

4. В междучасията да не се гледа в мониторите, за да отпочиват очите. Да се спазва изискването: 1 учебен час работа, 10 -15 min. почивка.

II. Организация на работата
1. В компютърните кабинети се влиза само в присъствието на преподавателя по информатика и информационни технологии, отговарящ за кабинета.

2. Напускането става организирано след приключване на занятието или с разрешение на водещият занятието.

3. При влизане и излизане от кабинетите, водещият занятието трябва да провери наличието на всички компютри и периферни устройства.

4. Внасянето и използването на компютри и устройства в допълнение на инсталираните в помещението става след разрешение на водещият занятието и Ръководител компютърен кабинет.

5. Незабавно се уведомява съответния преподавател или техническия персонал при:

- мирис на изгоряло, повишен шум от работещ компютър, размазано или трептящо изображение на дисплея;

- неизправни компютри;

- липса на компютри или елементи от конфигурацията им;

- всяка необичайна ситуация.

III. Забранени във всички компютърни кабинети действия:

- разглобяване на устройства с каквато и да било цел;

- включване и изключване на кабели и интерфейси;

- промяна в конфигурацията на компютрите и размяна на компонентите им;

- промяна на общото разположение на техниката и мебелировката;

- пушене;

- консумацията на храни и напитки, както и внасянето им във форма, позволяваща консумация;

- внасяне на обемисти предмети и багаж, на силно миришещи, дразнещи и опасни предмети и вещества;

- въвеждане на животни.

IV. Действия при възникване на опасност

ІV.1. При възникване на опасност незабавно се уведомява съответния преподавател и се изпълняват неговите инструкции.

ІV.2. При авария или инцидент с компютър първото и задължително действие е изключването му чрез изваждане на захранващия кабел от контакта.

ІV.3. При пожар и наличие на пожарогасител, той се ползва незабавно от намиращите се в помещението.

V. Действия при евакуация

При необходимост от евакуация, помещението се напуска бързо, но без паника:

- първи напускат намиращите се най-близо до изхода;

- оказва се помощ на хора със затруднено придвижване;

- изнасят се внимателно хората, в невъзможност да напуснат сами;

спазват се указателните табели за най-близкия авариен изход.

VІІ.2

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В КАБИНЕТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА в СУ „Д-р Петър Берон”

УЧЕНИЦИТЕ Е НЕОБХОДИМО:

1. Да изслушват внимателно инструктажа и всички други форми на обучение по ЗБУОТ и ПБ, които се провеждат от учителите по труд и техника.

2. Да се разписват в книгите за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност и се задължават най-стриктно да ги спазват.

3. Строго да спазват разпоредбите по ЗБУОТ и ПБ и правилата за вътрешния ред и поведение в училище, като изпълняват дадените им указания в това направление. Да подържат образцов ред, чистота и висока култура на работното си място.

4. Да ползуват задължително обикновеното и специално работно облекло и личните предпазни средства, които се полагат.

5. Преди започване на работа или дейност да огледат внимателно работното си място и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия, веднага да уведомяват преподавателя.

6. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание и само определената работа. Всяко разсейване, отклоняване на погледа, разговори и други, могат да доведат до трудови злополуки и нещастни случаи. Това особено важи за дейности, при изпълнението на които се ангажират по двама и повече ученици. В такива случаи ученикът, който трябва да включва машината, апаратурата или съоръжението, се задължава да даде сигнал.

7. Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите си почистени и в пълна изправност.

8. При включване на електрически машини и уреди,да се избира подходящ контакт, най-близко стоящия, за да не се подлага кабела на механични повреди.

9. В междучасията кабинета задължително да се проветрява.

10. Забранява се посягане към съучениците с остри и режещи инструменти и приспособления.

11. При работа с лесно запалими течности /разредители, ацетон / учениците да бъдат много внимателни и да работят под наблюдение на учителя.

12. Да не предприемат по своя инициатива определена работа, с която не са запознати добре и за всяка нова работа да изискват инструктаж от учителя.

Нормативни документи

1. КТ – Кодекс на труда
2.  ЗБУТ – Закон за здравословни и безопасни условия на труд

3.  ЗТИП – Закон за техническите изисквания към продуктите ДВ бр.86/1999 г.
4.  ЗМВР – Закон за МВР

5. НАРЕДБА № 15 от 31 .05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа .

6. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обн. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; попр., бр. 4 от 15.01.2010 г.

7. НАРЕДБА № 4 от 03 .11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

8.  НУРРОТЗ – Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, ДВ бр.6/2000 г. и образец на Декларация за трудова злополука обн. ДВ бр.8/2000 г.
9.  Наредба №7 – за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ бр.88/1999 г., изм. бр.52/2001 г.
10.  Наредба №3 на МТСП – за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, обн. ДВ бр.91/1998 г.
11.  Наредба №5 на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ДВ бр.47 от 1999 г.
12.  Наредба №4 за КУТ и ГУТ – за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ДВ бр.133/98 г., изм. ДВ бр.85/2000 г.
13.  Наредба №3 на МНЗ – за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците ДВ бр.16/1987 г.
15.  Наредба №8 – за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност ДВ бр.52/87 г. и бр.44/1993 г.
16.  Наредба №5 за болестите, при които работниците боледуващи от тях, имат особена закрила съгл. чл.333 ал.1 от КТ, ДВ бр.33/1987 г.
17.  Наредба №5 от 20.04.2006 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение обн. ДВ бр.43 от 26.05.2006 г.
18.  Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците,  Обн. ДВ. бр.46 от 7 Юни 1994г.

19.  Наредба № І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ бр.107/7.12.2004 г.)
20.  Наредба №4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ бр.77 от 1995).
21.  ПМС №18 от 23.01.1998 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността по предотвратяване  и ликвидиране на послествията при бедствия, аварии и катастрофи (ДВ бр.13/1998 г.)
22.  Наредба №2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

23. Наредба №3 от 27 юли/1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове